##### Коллекторы HKV

Коллектор HKV-5

# Описание

Коллекторы HKV применяются для распределения и регулирования водяных потоков в кольцах низкотемпературных систем отопления. Коллектор состоит из двух латунных профилированных труб, смонтированных на звукоизолирующих консолях (согласно DIN 4109), дроссельных вентилей на подающем трубопроводе и термостатических вентилей на обратном. На термостатических вентилях предусмотрена резьба М 30х1,5 для установки электроприводов (HEIMEIER-cовместимые с ходом штока 11,8 мм). Подающий и обратный трубопроводы снабжены ниппелями для подключения труб посредством евроконусов ¾”. Входящие в комплект концевые вентили легко монтируются с любой стороны коллектора (благодаря плоским уплотнительным кольцам) и служат для дренажа и выпуска воздуха. Каждый коллектор подвергается в заводских условиях проверке на функционирование и герметичность уплотений.

# Монтаж

Компактное исполнение и примененные плоские уплотнительные кольца обеспечивают простой монтаж даже в условиях дефицита пространства. Коллектор можно установить в коллекторный шкаф с глубиной от 90 мм. Концевые вентили, шаровые краны, подмешивающие модули (Isotherm, FWR 1”) могут быть установлены как слева, так и справа.

# Технические характеристики

Макс. рабочая температура		+80 оС

Мин. рабочая температура		- 20 оС

Макс. рабочее давление 		6 бар.

# Материалы

Дроссельные, термостатические

вентили, концевые группы, ниппели 	Латунь MS 58

Профили				Латунь MS 58

Уплотнение консолей			Стойкая к высоким температурам,

усиленная стекловолокном пластмасса

Кольцевые уплотнения		EPDM

Седла вентилей			PTFE

## Размеры

| Кол-во колец коллектора | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина в мм, L | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 |

#### Установка дроссельных вентилей			Общие потери давления

(гидравлическая увязка колец)

Типы и артикулы:					Коллектор НKV-T c датчиками расхода

| HKV-2 | 20 20 102 | Коллектор 2 кольца |
| --- | --- | --- |
| HKV-3 | 20 20 103 | Коллектор 3 кольца |
| HKV-4 | 20 20 104 | Коллектор 4 кольца |
| HKV-5 | 20 20 105 | Коллектор 5 колец |
| HKV-6 | 20 20 106 | Коллектор 6 колец |
| HKV-7 | 20 20 107 | Коллектор 7 колец |
| HKV-8 | 20 20 108 | Коллектор 8 колец |
| HKV-9 | 20 20 109 | Коллектор 9 колец |
| HKV-10 | 20 20 110 | Коллектор 10 колец |
| HKV-11 | 20 20 111 | Коллектор 11 колец |
| HKV-12 | 20 20 112 | Коллектор 12 колец |

WATTS Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167, D-76829 Landau

Tel 49 6341 9656 – 0, Fax 49 6341 9656 – 560