##### Группы безопасности котла KSG

### KSG 30 N 					KSG 30 / ISO 2

# Описание

Группы безопасности серии KSG применяются для установки в бытовых отопительных системах мощностью до 50 кВт (KSG 30 – SV ¾” – до 100 кВт). Представляют собой комбинацию предохранительного клапана, воздушного клапана и манометра.

Монтаж

К монтажу групп безопасности KSG применяются те же требования, что и к монтажу предохранительных клапанов. Группа безопасности монтируется выше котла, в вертикальном положении. На подводке к группе безопасности запрещено устанавливать запорную арматуру, фильтры и т.п. арматуру, могущую привести к заужению трубопровода. Сливной шланг должен соответствовать диаметру выходного отверстия предохранительного клапана и быть проложен так, чтобы не создавать препятствий для сброса воды/пара и не подвергать людей опасности при сбросе.

Материалы

Консоль KSG 30 G из серого чугуна.

Консоль KSG 30 из оцинкованной стали.

Интегральная консоль KSG 30 N из латуни MS 58.

Материалы предохранительного клапана, воздушного клапана,

манометра: см. соответствующие технические описания.

Теплоизоляция:

для исполнений KSG 30 N, KSG 30/ISO 2 из полистирола,

класс противопожарной безопасности B2,

для исполнения KSG 30 G/ISO 1 – из вспенененного

полиуретана, класс противопожарной безопасности B1

Типы и номера артикулов:

| KSG 30 | 02 70 130 | Группа безопасности, стальная консоль, до 50 кВт |
| --- | --- | --- |
| KSG 30 – SV ¾” | 02 70 330 | Группа безопасности, стальная консоль, до 100 кВт |
| SB-KSG 30 | 02 70 132 | Набор: пять KSG 30 в коробке |
| KSG 30/ISO 2 | 02 71 130 | Как KSG 30, но в теплоизоляции |
| KSG 30 G | 02 70 230 | Группа безопасности, чугунная консоль, до 50 кВт |
| SB-KSG 30 G | 02 70 232 | Набор: пять KSG 30 G в коробке |
| KSG 30/ISO 1 | 02 71 225 | Как KSG 30, но в теплоизоляции |
| ISO 1 | 02 71 001 | Теплоизоляция для KSG 30 G, пенополиуретан |
| ISO 2 | 02 71 002 | Теплоизоляция для KSG 30, пенополистирол |
| KSG 30 N | 02 72 030 | Группа безопасности, интегральная латунная консоль, до 50 кВт |

WATTS Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167, D-76829 Landau

Tel 49 6341 9656 – 0, Fax 49 6341 9656 – 560