##### Манометры MHA, MHR, MDA, MDR

### Аксиальное подсоединение 		Радиальное подсоединение

### MHA, MDA				MHR, MDR

# Описание

Измерительный прибор с пружиной в форме трубки, предназначенный для измерения давления газообразных и жидких веществ, если они невысоковязкие или кристаллизующиеся.

# Установка

Приборы должны монтироваться в таком же положении, в каком они были отрегулированы. Приборы для измерения давления должны монтироваться без сотрясений и предохраняться от холода и жары. Для монтажа предусмотрен четырехгранник под ключ.

###### Исполнение

Корпус:			диаметром 50, 63 и 80 мм из пластмассы типа ABS, черный;

диаметром 100 мм из стали с эпоксидным покрытием, черный.

Стекло: 			Акриловое стекло

Подключение:			Латунь MS 58, радиальное или аксиальное

Измеряющее тело:		Пружина в виде трубки, из легированной меди

Измеряющее устройство:	Латунь, высокой точности

Циферблат:			Алюминий, белый со шкалой черного цвета

Точность показания:		Класс 1,6 или выше (по спецзаказам)

Макс.температура:		+ 80 (С

Границы измерений:		Смотри таблицу

1. Шкала

2. Пружина в форме трубки

3. Стрелка

4. Зубчатый сегмент

5. Заглушка пружины

6. Tяга

7. Подсоединение

###### Варианты исполнения

| Tип | Артикул | Диаметр | Шкала, | Подсоединение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | корпуса, мм |  | бар |  |  |
| MHA 50/4x1/4" | 03 10 104 | 50 | 0-4 | 1/4" акс. |  |
| MHA 63/4x1/4" | 03 16 204 | 63 | 0-4 | 1/4" акс. |  |
| MHA 63/4x3/8" | 03 17 204 | 63 | 0-4 | 3/8" акс. |  |
| MHA 80/4x1/4" | 03 21 104 | 80 | 0-4 | 1/4" акс. |  |
| MHA 80/4x REM 8/15 | 03 21 404 | 80 | 0-4 | 1/2" акс | Комплектуется REM 8/15 |
| MHR 50/4x1/4" | 03 12 104 | 50 | 0-4 | 1/4" рад |  |
| MHR 63/4x1/4" | 03 18 204 | 63 | 0-4 | 1/4" рад. |  |
| MHR 63/4x3/8" | 03 19 304 | 63 | 0-4 | 3/8" рад. |  |
| MHR 80/4x1/2" | 03 20 204 | 80 | 0-4 | 1/4" рад. |  |
| MHR 80/4xREM 15 | 03 20 404 | 80 | 0-4 | 1/2" рад | Комплектуется REM 15 |
| MHR 100/4x1/2" | 03 22 204 | 100 | 0-4 | 1/2" рад |  |
| MHR 100/4xREM 15 | 03 22 404 | 100 | 0-4 | 1/2" рад | Комплектуется REM 15 |
| MDA 50/6x1/4" | 03 10 106 | 50 | 0-6 | 1/4" акс. |  |
| MDA 50/10x1/4" | 03 10 110 | 50 | 0-10 | 1/4" акс. |  |
| MDA 50/16x1/4" | 03 10 116 | 50 | 0-16 | 1/4" акс. |  |
| MDA 63/6x1/4" | 03 16 206 | 63 | 0-6 | 1/4" акс. |  |
| MDA 63/10x1/4" | 03 16 210 | 63 | 0-10 | 1/4" акс. |  |
| MDA 63/16x1/4" | 03 16 216 | 63 | 0-16 | 1/4" акс. |  |
| MDA 80/6x1/4" | 03 21 106 | 80 | 0-6 | 1/4" акс. |  |
| MDA 80/10x1/4" | 03 21 110 | 80 | 0-10 | 1/4" акс. |  |
| MDA 80/16x1/4" | 03 21 116 | 80 | 0-16 | 1/4" акс. |  |
| MDR 50/6x1/4" | 03 12 106 | 50 | 0-6 | 1/4" рад. |  |
| MDR 50/10x1/4" | 03 12 110 | 50 | 0-10 | 1/4" рад. |  |
| MDR 50/16x1/4" | 03 12 116 | 50 | 0-16 | 1/4" рад. |  |
| MDR 63/6x1/4" | 03 18 206 | 63 | 0-6 | 1/4" рад. |  |
| MDR 63/10x1/4" | 03 18 210 | 63 | 0-10 | 1/4" рад. |  |
| MDR 63/16x1/4" | 03 18 216 | 63 | 0-16 | 1/4" рад. |  |
| MDR 63/25x1/4" | 03 18 225 | 63 | 0-25 | 1/4" рад. |  |
| MDR 80/6x1/2" | 03 20 206 | 80 | 0-6 | 1/2" рад |  |
| MDR 80/10x1/2" | 03 20 210 | 80 | 0-10 | 1/2" рад |  |
| MDR 80/16x1/2" | 03 20 216 | 80 | 0-16 | 1/2" рад |  |
| MDR 80/25x1/2" | 03 20 225 | 80 | 0-25 | 1/2" рад |  |
| MDR 100/6x1/2" | 03 22 206 | 100 | 0-6 | 1/2" рад |  |
| MDR 100/10x1/2" | 03 22 210 | 100 | 0-10 | 1/2" рад |  |
| MDR 100/16x1/2" | 03 22 216 | 100 | 0-16 | 1/2" рад |  |

Принадлежности:

Автоматический запорный клапан REM

позволяет заменить манометр без слива

системы отопления.

При монтаже клапан автоматически от-

крывается, при демонтаже –закрывается.

REM

Корпус из латуни MS 58, клапанная часть из пластмассы, уплотнительное кольцо из резины NBR, у клапана REM 10 SD – из PTFE, самоуплотняющееся.

| REM 8 | 03 29.008 | 1/4"x1/4" |
| --- | --- | --- |
| REM 10 | 03 29 010 | 3/8"x3/8" |
| REM 15 | 03 29 015 | 1/2"x1/2" |
| REM 8/15 | 03 29 020 | 1/4"x1/2" |
| REM 10 SD | 03 29 012 | 3/8"x3/8" |

WATTS Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167, D-76829 Landau

Tel 49 6341 9656 – 0, Fax 49 6341 9656 – 560