##### Воздушные клапаны Microvent

### Воздушный клапан Microvent MKV 			Воздушный клапан Microvent MKL

### (выпуск воздуха вверх)				(выпуск воздуха вбок)

Запорный клапан RIA

# Описание

Microvent – автоматический клапан для отвода воздуха из закрытых систем горячей и холодной воды с температурами до 110 оС и давлением до 10 бар. Предохраняет систему от явлений коррозии и кавитации и от образования воздушных пробок. Клапан самостоятельно выполняет функцию выпуска и впуска воздуха при заполнении и сливе системы, а таже во время работы системы.

Клапан Microvent монтируется вертикально в местах, где отделение воздуха происходит наилучшим образом:

- на котле

- на сепараторах воздуха

- вверху стояков,

- на коллекторах.

###### Исполнение

Автоматический воздухоотводчик с поплавком. Корпус и съемная крышка из латуни MS 58. Уплотнение между корпусом и крышкой – кольцо из резины. Поплавок и рычаг поплавка из высококачественной пластмассы. Тип Microvent MKV предназначен для выпуска воздуха вверх. Тип Microvent MKL предназначен для выпуска воздуха вбок. Подсоединение – наружная резьба 3/8”. Исполнения MKV/R и MKL/R cнабжены автоматическим запорным клапаном RIA, который позволяет демонтировать воздушный клапан без слива системы. Воздушный клапан (или запорный клапан RIA, если он входит в комплект) снабжен пластмассовым язычком, способствующим лучшему отделению воздуха.

###### Обслуживание

Благодаря своей конструкции клапан Microvent не нуждается в обслуживании. Постоянно присутствующая воздушная подушка в верхней части корпуса клапана предотвращает загрязнение. В случае необходимости можно снять крышку корпуса клапана и очистить внутренние части. Резиновое кольцо на резьбе корпуса обеспечивает абсолютную герметичность уплотнения.

###### Функция

Открытие и закрытие клапана Micrоvent

определяется движением поплавка (3) внутри

клапана. Если в воздушном клапане находится

воздух, поплавок лежит на дне корпуса так, что

выпускной клапан открыт и воздух может

свободно выходить наружу. При поднятии уровня

воды в клапане поплавок поднимается вверх и,

действуя на рычаг (6),  закрывает выпускной

клапан (4).

Внимание! Для выпуска воздуха необходимо

отвернуть пластмассовый защитный колпачок на 2

оборота.

1.Корпус. 2.Крышка. 3.Поплавок. 4.Выпускной клапан.

5.Колпачок. 6.Рычаг. 7.Уплотнения. 8.Пружина. 9.Язычок.

Материалы

Корпус			латунь MS 58

Крышка		латунь MS 58

Поплавок		полиэтилен высокой

плотности

Выпускной клапан	полипропилен

Колпачок		полипропилен, усилен-

ный стекловолокном

Рычаг			полипропилен, усилен-

ный стекловолокном

Уплотнения		резина NBR

Пружина		нержавеющая сталь

Язычок			Полиацетал

Производительность клапана.

Технические характеристики

Макс. рабочее давление	10 бар

Макс. рабочая температура	110 оС

Типы и номера артикулов:

| Microvent MKV 10 | 02 51 210 | Выпуск воздуха вверх, 3/8” |
| --- | --- | --- |
| Microvent MKL 10 | 02 52 210 | Выпуск воздуха вбок, 3/8” |
| Microvent MKV 10 R | 02 51 310 | Выпуск воздуха вверх, с клапаном RIA 10, 3/8” |
| Microvent MKL 10 R | 02 52 310 | Выпуск воздуха вбок, c клапаном RIA 10, 3/8” |
| Microvent MKV 15 R | 02 51 410 | Выпуск воздуха вверх, c клапаном RIA 10/15, ½” |
| Microvent MKL 15 R | 02 52 410 | Выпуск воздуха вбок, c клапаном RIA 10/15, ½” |
| RIA 8 | 02 59 008 | Запорный клапан ¼” x ¼” |
| RIA 10 | 02 59 010 | Запорный клапан 3/8” x 3/8” |
| RIA 15 | 02 59 015 | Запорный клапан ½” x ½” |
| RIA 10/15 | 02 59 016 | Запорный клапан 3/8” x ½” |
| RIA 10 SD | 02 59 012 | Запорный клапан 3/8” x 3/8”, cамоуплотняющийся |

WATTS Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167, D-76829 Landau

Tel 49 6341 9656 – 0, Fax 49 6341 9656 – 560