##### Воздушные клапаны Minivent

### Воздушный клапан Minivent MV		Запорный клапан RIA

# Описание

Minivent – автоматический клапан для отвода воздуха из закрытых систем горячей и холодной воды с температурами до 115 оС и давлением до 12 бар. Предохраняет систему от явлений коррозии и кавитации и от образования воздушных пробок. Клапан самостоятельно выполняет функцию выпуска и впуска воздуха при заполнении и сливе системы, а таже во время работы системы.

Клапан Minivent монтируется вертикально в местах, где отделение воздуха происходит наилучшим образом:

- на котле

- на сепараторах воздуха

- вверху стояков,

- на коллекторах.

###### Исполнение

Автоматический воздухоотводчик с поплавком. Корпус и съемная крышка из латуни MS 58. Уплотнение между корпусом и крышкой – кольцо из резины. Поплавок и рычаг поплавка из высококачественной пластмассы. Подсоединение – наружная резьба ½”. Исполнение MV/R cнабжено автоматическим запорным клапаном RIA, который позволяет демонтировать воздушный клапан без слива системы. Кроме того, клапан может комплектоваться клапаном LES 10, который препятствует проникновению воздуха в систему при падении уровня воды в ней (исполнение MV/RL).

###### Обслуживание

Благодаря своей конструкции клапан Minivent не нуждается в обслуживании, тем не менее в случае необходимости можно снять крышку корпуса клапана и очистить внутренние части. Резиновое кольцо на резьбе корпуса обеспечивает абсолютную герметичность уплотнения.

###### Функция

Открытие и закрытие клапана Minivent определяется движением поплавка (4) внутри клапана. Если в воздушном клапане находится воздух, поплавок лежит на дне корпуса так, что выпускной клапан открыт и воздух может свободно выходить наружу. При поднятии уровня воды в клапане поплавок поднимается вверх и, действуя на рычаг (3),  закрывает выпускной клапан (5).

Внимание! Для выпуска воздуха необходимо отвернуть пластмассовый защитный колпачок на 2 оборота.

1.Корпус. 2.Крышка. 3.Рычаг. 4.Поплавок. 5.Выпускной

клапан. 6.Пружина. 7.Уплотнения. 8.Колпачок.

Материалы

Корпус			латунь MS 58

Крышка		латунь MS 58

Поплавок		полиэтилен высокой

плотности

Выпускной клапан	резина EPDM

Колпачок		полипропилен, усилен-

ный стекловолокном

Рычаг			полиацетал

Уплотнения		резина NBR

Пружина		нержавеющая сталь

Язычок			Полиамид

Производительность клапана.

Технические характеристики

Макс. рабочее давление	12 бар

Макс. рабочая температура	115 оС

Типы и номера артикулов:

| Minivent MV 8 | 02 50 008 | наружная резьба ¼” |
| --- | --- | --- |
| Minivent MV 10 | 02 50 010 | наружная резьба 3/8” |
| Minivent MV 15 | 02 50 015 | наружная резьба ½” |
| Minivent MV 10 R | 02 50 110 | c клапаном RIA 10, 3/8” |
| Minivent MV 10 R PTFE | 02 50 310 | c клапаном RIA 10 -PTFE, 3/8” |
| Minivent MV 10 RL | 02 50 120 | c клапанами RIA 10 3/8” и LES 10 |
| Minivent MV 10 R Öl | 02 50 114 | c клапаном RIA 10, 3/8”, стойкий к нефтепродуктам |
| RIA 10 | 02 59 010 | Запорный клапан 3/8” x 3/8” |
| LES 10 | 02 59 510 | Запорный клапан 3/8” |

WATTS Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167, D-76829 Landau

Tel 49 6341 9656 – 0, Fax 49 6341 9656 – 560