##### Кран для манометров RM

### Кран для манометра RM 15 MZ			Кран для манометра RM 15 MZ

# Описание и технические характеристики

###### Трехходовой кран из латуни с запорной втулкой для жидкостей и газов.

Макс. рабочее давление	16 бар

Макс. рабочая температура	90 оС

###### Функция

Положение 1. Рабочее.		Положение 2. Закрытое.	Положение 3. Снятие давления.

Кран открыт, манометр 		Манометр без нагрузки	Кран открыт, манометр без

находитсяпод давлением. 						Нагрузки. Вещество сбрасывается

в атмосферу

Кран для манометра RM 15 P – MM.

Кран для манометра с поверочным

фланцем 60 х 25 мм. PN 25, макс. рабочая

температура 90 оС. С обеих сторон

внутренняя резьба ½”, длина 75 мм, масса 450 г.

Положение 4. (для RM 15 P – MM). Поверка.

Рабочий и поверочный манометры под давлением.

Типы и номера артикулов:

| RM 8 - MM | 03 35 008 | Кран для манометра ¼”, внутр./внутр. резьба |
| --- | --- | --- |
| RM 10 - MM | 03 35 010 | Кран для манометра 3/8”, внутр./внутр. резьба |
| RM 15 - MM | 03 35 015 | Кран для манометра ½”, внутр./внутр. резьба |
| RM 8 - MZ | 03 35 108 | Кран для манометра ¼”, внутр./нар. резьба |
| RM 10 - MZ | 03 35 110 | Кран для манометра 3/8”, внутр./нар. резьба |
| RM 15 - MZ | 03 35 115 | Кран для манометра ½”, внутр./нар. резьба |
| RM 15 P – MM | 03 35 016 | Кран для манометра ½”, внутр./внутр. резьба, с поверочным фланцем |

WATTS Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167, D-76829 Landau

Tel 49 6341 9656 – 0, Fax 49 6341 9656 – 560