##### Tермостатические головки серии SE 148

##### и термостатические клапаны

Термостатическая головка

с выносным датчиком SE 148 SD

### Tермостатическая головка SE 148		Термостатическая головка

с выносным приводом SE 148 CD

# Описание

Термостатическая головка, работающая в паре с термостатическим клапаном, регулирует количество тепла, выделяемое радиатором в зависмости от установленной желаемой температуры в помещении и обеспечивает высокую степень комфорта, в то же время сберегая энергию.

###### Исполнение

Термостатические головки серии SE 148  c жидкостным чувствительным элементом выпускаются в стандартном исполнении, с выносным датчиком, с выносным приводом (дистанционной установкой) и с защитой от кражи (для общественных учреждений).

Головки производятся согласно требованиям DIN EN 215 и сертифицированы согласно требованиям CEN.

Имеют ограничители максимальной и минимальной температуры.

Помимо головок выпускается полный ассортимент термостатических клапанов из никелированной латуни для одно- и двухтрубных систем.

###### Функция

Устройство работает по принципу теплового расширения и сжатия. Находящийся внутри корпуса термоголовки жидкостный чувствительный  элемент, расширяясь или сжимаясь, приводит в действие штифт, воздействующий на ответный штифт термостатического клапана. При достижении желаемой температуры в помещении  чувствительный элемент обеспечивает постепенное закрытие термостатического клапана и снижает тем самым циркуляцию горячей воды в радиаторе. При падении температуры чувствительный элемент позволяет клапану открыться, увеличивая циркуляцию и, соответственно, теплоотдачу радиатора.

1. Жидкостный чувствительный элемент; 			1-2. Предустановка и замена рабочей части

2. Компенсирующий механизм; 				может осуществляться без слива системы

3. Механизм настройки; 					3. Уплотнение с резиновым кольцом (O-ring)

4. Нажимной штифт					обеспечивает герметичное соединение

4. Тарелка клапана исполнена из вулканизиро-

ванного этилен-полипропилен-полимера (EPDM).

###### Настройка термостатической головки

Температура устанавливается поворотом головки так, чтобы индикатор указывал на деление, соответствующее желаемой температуре (см.таблицу).

0 - клапан закрыт

( - защита от замораживания (8 оС)

Каждое следующее деление увеличи-

вает температуру на 4 оС

###### Термостатические клапаны

Термостатические клапаны серий TVE, TVD, TVE-S и другие (см.каталог изготовителя) изготавливаются из никелированной латуни и снабжены устройством предустановки максимального открытия клапана (см. таблицу), что позволяет легко сбалансировать систему радиаторов.

TVD				TVE				TVE-S

Типы и номера артикулов:

| SE 148 | 12 20 001 | Термостатическая головка |
| --- | --- | --- |
| SE 148 SD | 12 20 002 | Термостатическая головка с выносным датчиком |
| SE 148 CD | 12 20 003 | Термостатическая головка с выносным приводом |
| SE 148 GA | 12 20 004 | Защитное кольцо от кражи. |
| TVE 12 | 12 10 012 | Угловой термостатический клапан ½” |
| TVD 12 | 12 11 012 | Прямой термостатический клапан ½” |
| TVE-S 12 | 12 11 212 | Эксцентрический угловой термостатический клапан ½” |
| RLE/K 12 | 12 13 503 | Нижнее радиаторное подключение угловое ½” |
| RLD/K 12 | 12 13 501 | Нижнее радиаторное подключение прямое ½” |

WATTS Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167, D-76829 Landau

Tel 49 6341 9656 – 0, Fax 49 6341 9656 – 560