##### Спиртовой термометр T-V с оправой T-OT

### Cпиртовой термометр T-200V 		Латунная оправа T-200OT

Спиртовой термомтер T-V: описание

| Тип | T – 200 V | T – 250 V |
| --- | --- | --- |
| Продукт | Стеклянный термометр с бумажной шкалой | Стеклянный термометр с бумажной шкалой |
| Шкала * | 0оС – 120оС * | 0оС – 120оС * |
| Диаметр корпуса | 16 mm | 17 mm |
| Диаметр стебля | 6,5 mm | 7 mm |
| Длина корпуса | 150 mm | 190 mm |
| Длина стебля | 38 mm | 38 mm |
| Общая длина | 195 mm | 230 mm |
| Измеряющее вещество | Ксилол | Ксилол |
| Класс точности | 2,5 | 2,5 |
| Точки поверки | + 30оС, + 70оС | + 30оС, + 70оС |

* Возможна поставка термомтеров со шкалой 0 – 150 оС

Для монтажа термометров T-V применяются латунные оправы серии T-OT.

| Тип | T-200 OT | T- 250 OT |
| --- | --- | --- |
| Размеры: |  |  |
| A, mm | 41 | 41 |
| B, mm | 158 | 193 |
| C, mm | 27 | 27 |
| D, mm | 14 | 14 |
| E, mm | 10 | 10 |
| F, mm | 148 | 183 |
| G, mm | 13 | 13 |
| H, mm | 20 | 22 |
| Шестигранник ES | 25 | 25 |

Типы и номера артикулов:

| T-200 V | 03 06 320 | Спиртовой термометр 200 мм, 0-120 оС, класс 1,6 |
| --- | --- | --- |
| T-250 V | 02 06 325 | Спиртовой термометр 250 мм, 0-120 оС, класс 1,6 |
| T 200 - V 150 Grad | 03 06 321 | Спиртовой термометр 200 мм, 0-150 оС, класс 1,6 |
| T-200 OT | 03 06 420 | Латунная оправа 200 мм, наружная резьба ½” |
| T-250 OT | 03 06 425 | Латунная оправа 250 мм, наружная резьба ½” |

WATTS Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167, D-76829 Landau

Tel 49 6341 9656 – 0, Fax 49 6341 9656 – 560