##### Накладной термостат

Накладной термостат TC/N-RE

# Описание

Накладной термостат TC/N-RE является биметаллическим регулятором температуры. Применяется для управления температурным режимом систем отопления посредством регулирования температуры подающих или обратных трубопроводов и управления насосами, горелками, электротермическими приводами, солярными системами, тепловыми насосами.

###### Исполнение

Биметаллический регулятор температуры в жаропрочном платмассовом корпусе, функционирует как электрический переключатель, снабжен пружиной для крепления на трубопроводах диаметром до 2”. Установочная ручка снаружи (TC/N-RE) или внутри (TC/N-RI) корпуса.

###### Функция

Биметаллическая пластина реагирует на повышение температуры и расширяется . Это расширение передается на переключатель, который замыкает или размыкает электрические контакты.

Технические характеристики

Пределы установки			30 – 90 оС

Сила тока при переключении		16 (3) А, 250 В

Точность срабатывания		5 К

Электрическая защита			30 IP

Размеры				114 х 46,5 х 46,5

Класс испытаний 			II (100.000)

Электрические части проверены согласно VDE 0631

Схема переключения

Клеммы 1/2 размыкаются при повышении температуры

Клеммы 1/3 замыкаются при повышении температуры

Типы и номера артикулов:

| ТС/N-RE | 04 04 102 | Накладной термостат, ручка снаружи |
| --- | --- | --- |
| TC/N-RI | 04 04 202 | Накладной термостат, ручка под крышкой |

WATTS Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167, D-76829 Landau

Tel 49 6341 9656 – 0, Fax 49 6341 9656 – 560