##### Термоманометры TMAX, TMRA

### Термоманометр TMAX 			Термоманометр TMRA

### (аксиальное подключение)			(радиальное подключение)

###### Применение

Применяются для комбинированного измерения температуры и давления в отопительных системах, котлах и т.п.

Автоматический запорный клапан позволяет замену термоманометра без слива системы.

При ввинчивании термоманометра запорный клапан открывается так, что теплоноситель проникает в трубчатую пружину манометра и одновременно омывает температурный датчик.

Пределы измерений:

по давлению			0 – 2,5; 0-4; 0-6; 0-25 бар

по температре			0 – 120 оС

Класс точности		1,6

###### Исполнение

Корпус:			диаметр 80 мм, пластмасса ABS, черного цвета

Стекло				Плексиглас

Подключение			для TMAX аксиальное, для TMRA радиальное

автоматический запорный клапан R ½” входит в комплект

Измеряющее устройство	пружина в форме трубки из легированной меди для измерения давления;

биметаллическая спираль для измерения температуры

Стрелочный механизм		латунь

Циферблат			Алюминий, шкалы и оцифровка черного цвета, фон температурной

шкалы красный, фон шкалы давления синий

Стрелка			Алюминий, покрыта черным лаком,

Маркировочная красная стрелка на стекле

Рабочая температура		- 10 … + 80 оС

Статическая нагрузка

по давлению			¾  верхнего значения шкалы

Типы и номера артикула:

| TMAX 2,5 x ½” | 03 32 002 | 0 – 2,5 бар, 0 – 120 оС, акс. ½” |
| --- | --- | --- |
| TMAX 4 x ½” | 03 32 004 | 0 – 4 бар, 0 – 120 оС, акс. ½” |
| TMAX 6 x ½” | 03 32 006 | 0 – 6 бар, 0 – 120 оС, акс. ½” |
| TMAX 25 x ½” | 03 32 025 | 0 – 25 бар, 0 – 120 оС, акс. ½” |
| TMRA 2,5 x ½” | 03 33 002 | 0 – 2,5 бар, 0 – 120 оС, рад. ½” |
| TMRA 4 x ½” | 03 33 004 | 0 – 4 бар, 0 – 120 оС, рад. ½” |
| TMRA 10 x ½” | 03 33 006 | 0 – 6 бар, 0 – 120 оС, рад. ½” |
| TMRA 25 x ½” | 03 33 025 | 0 – 25 бар, 0 – 120 оС, рад. ½” |

WATTS Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167, D-76829 Landau

Tel 49 6341 9656 – 0, Fax 49 6341 9656 – 560